Popis: Bezbarvý impregnační nátěr na vodou ředitelné bázi syntetických pryskyřic, vhodný pro porézní, nasákavé a nové betonové, omítkové nebo zděné povrchy. Zlepšuje přilnavost a snižuje spotřebu vrchního nátěru. Určený jako přípravný základní nátěr pod SPS Dvousložkový epoxidový nátěr, SPS Nátěr na betonovou podlahu a SPS Barva na beton. Bez obsahu rozpouštědel a zápachu. Rychleschnoucí. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Jako základní nátěr pro porézní, nasákavé a nové betonové, omítkové nebo zděné povrchy.

Vlastnosti:

- stabilizuje podklad

- výborná penetrační schopnost

- zlepšuje přilnavost vrchního nátěru

- snižuje spotřebu vrchního nátěru

- bez zápachu a rozpouštědel

- rychleschnoucí

Odstín: bezbarvý

Aplikace: Před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte v 1 vrstvě plochým štětcem nebo vlněným válečkem. Nenanášejte v příliš silné vrstvě - nenechte vzniknout na povrchu film.

Vydatnost: Cca 6 - 10 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolný vůči prachu 1 hodina.

Možné přetřít po 4 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být únosný vrchního nátěru, vyspravený, suchý, bez prachu a mastnoty. Vyspravte veškeré nerovnosti. Odlupující se a nesoudržné části odstraňte. Ve venkovním prostředí odstraňte veškerou vegetaci. V případě zašpiněného povrchu použijte SPS Čistič na beton. Po oschnutí aplikujte SPS Impregnační nátěr na beton.

Pojivo: Styren akrylová pryskyřice

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: 1 g/ml

Viskozita: 20 sec Din hrnek 4 při 20°C

Obsah pevné složky: 12% hmotnosti

Doporučená tloušťka vrstvy: nenechte vytvořit film na povrchu

Odstín: bezbarvý

Ředit s: neředit

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Nové betonové povrchy nechte vyzrát alespoň 6 týdnů.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.