Popis: Bruinoleum je ideální alternativa za karbolineum. Lze také použít na plochy již ošetřené karbolineem, které snadno překryje. Bruinoleum dodává dřevěnému povrchu atraktivní a nostalgický vzhled. Bruinoleum penetruje dřevo do hloubky a výborně odpuzuje vodu. Méně vhodné pro plochy, na kterých se sedí nebo jsou pochozí. Pro použití venku.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte v tenkých vrstvách štětcem nebo válečkem.

Vydatnost: Vysoce závislá na typu povrchu, orientačně 10m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

4 hodiny surové dřevo

10 hodin hoblované dřevo

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý a suchý. Povrch je možné před prvním nátěrem lehce obrousit a odprášit.

Rozpouštědlo: White spirit

Ředit s: neředit

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 10°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.