Popis: Nátěr na dřevo s vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Nátěr je prodyšný, vodoodpudivý a snadný k aplikaci. Ideální pro veškeré objekty nad úrovní zemského terénu - přístřešky, kolníky, sklady, stodoly, hrazení atd. Vhodné také k přetření karbolineových nátěrů.

Aplikace: Aplikujte v tenkých vrstvách pomocí štětce nebo válečku. Produkt se neředí, v případě potřeby max. 5% White spirit.

Vydatnost: Vysoce závislá na typu povrchu. Orientačně 12-16 m2/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

vůči prachu 2-4 hodiny

pro další vrstvu 5-6 hodin

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být suchý a bez mastnoty. Veškeré odlupující se nátěry zcela odstraňte. Plochu je možné před prvním nátěrem lehce obrousit a odprášit.

Rozpouštědlo: White spirit

Ředit s: White spirit

Čištění nástrojů: White spirit

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 10°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.