Popis: Terasový olej na bázi přírodních olejů, který obnovuje dřevěný povrch a navrací mu jeho přirozeně zdravý odstín. Vhodné pro terasové plochy, ploty, zahradní nábytek atd. Vhodné pro veškeré typy dřeva. Olej proniká hluboko pod povrch a brání stárnutí. Pro venkovní použití.

Použití: Pro dřevěné povrchy, jako jsou například terasy, nábytek, ploty. Vhodné pro jakékoliv dřevo.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte v tenké vrstvě vhodným štětcem nebo hadříkem. Naneste olej a nechte ho po dobu 10 až 20 minut vsakovat. Následně povrch otřete hadříkem. Olej na povrchu nesmí zaschnout, aby nevytvořil skvrny.

Vydatnost: Vysoce závislá na typu povrchu, orientačně 10m2/litr při jedné vrstvě.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Před nátěrem je povrch vhodné lehce zbrousit a následně odprášit.

Rozpouštědlo: White spirit (lakový benzín)

Ředit s: neředit

Čištění nástrojů: White spirit (lakový benzín)

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 10°C až + 30°C.

Likvidace obalu:  Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.